建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：G538江永大地铺至永济亭(湘桂界)公路项目堆料场项目

建设单位(盖章)：永州市峻豪贸易有限责任公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：2021年3月

目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	8

环境质量状况	8

评价适用标准	14

建设项目工程分析	17

项目主要污染物产生及预计排放情况	27

环境影响分析	29

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

结论与建议	59

附件：

附件1  环评委托书

附件2  公司营业执照

附件3  回龙圩管理区林业局意见和办理使用林地申请表

附件4  建设项目环境质量检测报告及质保单

附件5  检验检测机构资质认定证书

附件6  原料供应商清理河道的请示

附件7  永州市回龙圩管理区国士资源局关于项目用地选址意见

附件8  专家评审意见及专家签名表

附件9  修改索引

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目噪声监测点图

附图4  项目项目主要敏感点及大气评价范围图

附图5  项目区域水系及水体功能区划图

附图6  项目主要周边及场区现状图片

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | G538江永大地铺至永济亭(湘桂界)公路项目堆料场项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 永州市峻豪贸易有限责任公司 |
| 法人代表 | 陈峻雄 | 联系人 | 邱燚光 |
| 通讯地址 | 永州市回龙圩管理区回峰路(原粮油厂) |
| 联系电话 | 13874683288 | 传真 | -- | 邮政编码 | 425406 |
| 建设地点 | 永州市回龙圩管理区李家塘村 |
| 审批部门 | - | 批准文号 | - |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 5442 | 绿化面积 (平方米) | 500 |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) | 54.8 | 环保投资占总投资比例(％) | 27.4 |
| 评价经费(万元) | - | 投产日期 | 2021年6月 |
| 工程内容及规模 1、项目背景及任务由来 随着天然沙开采成本越来越高，同时有些地区与河流，为了保持自然景观、保护江堤河坝、保护生态平衡，规定严禁开采。受限于这些原因，天然沙市场也越来越小。机制砂越来越受市场欢迎，市场份额也越来越高。 机制砂材质均一质量可靠，较之传统的天然沙，机制砂的原料、材质均一，砂粒清洁，无泥质，且有更好的粒形和合理的级配。近年来，建筑市场的需求巨大，促进了砂石市场的快速发展。利用破碎机、制砂机生产的机制砂也以独特的优势逐渐取代市场，成为建筑材料的最好来源之一。目前已有不少的混凝土、砂浆企业开始在生产中用机制砂代替天然沙，并且取得了较好的经济效益。 根据市场调查，目前回龙圩管理区无上规模的机制砂厂，无法满足市场要求，为发展工业经济，提高经济收入，满足市场对机制砂的需求，永州市峻豪贸易有限责任公司投资200万元租赁永州市回龙圩管理区李家塘村建设G538江永大地铺至永济亭(湘桂界)公路项目堆料场项目。G538江永大地铺至永济亭(湘桂界)公路工程位于永州市回龙圩管理区境内，起点在回龙圩与江永县交界处大地铺顺接G538(原X078，桩号K11+650)，在K11+730处与道贺高速公路回龙圩连接线相接，终点位于永济亭顺接广西壮族自治区富川县G538(原S203，桩号K0+000)，路线全长12.261km。主要控制点：大地铺、回龙圩、道贺高速连接线、永济亭。全线按双向四车道一级公路标准进行建设，设计行车速度60km/h，路基宽度为24.5m，行车道宽度4×3.5m，沥青砼路面，共设中桥85.08m/1座，小桥49.08m/2座，涵洞64 道，平面交叉17处。本项目前期资料挂名为G538江永大地铺至永济亭(湘桂界)公路项目堆料场项目，作为G538江永大地铺至永济亭(湘桂界)公路项目配套骨料场之一，产品部分外售给G538江永大地铺至永济亭(湘桂界)公路项目，项目生产方案为：建设1条生产线，年产60万吨机制砂。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关环境保护法律、法规的要求，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30，60石墨及其他非金属矿物制品制造 309”其他类别，应编制环境影响报告表。现永州市峻豪贸易有限责任公司委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司对“G538江永大地铺至永济亭(湘桂界)公路项目堆料场项目”进行环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址(项目地理位置详见附图1)及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 2、建项目概况 2.1建设项目建设规模及内容 本项目总占地面积为5442m2(折合约8.16亩)，总建筑面积为3950m2，主要建设内容为：生产区占地面积为1750m2，原料堆场占地面积为1200m2，成品堆场占地面积为800m2，1栋1层综合楼建筑面积为200m2，同时建设电力、给排水、绿化等配套工程，工程组成见表1-1，主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 项目组成及主要建设内容一览表 工程名称 建筑物名称 建筑规模 基本情况 主体工程 生产区 占地面积1750m2 一条生产线，主要放置破碎、筛分、机制砂等生产设备，用于机制砂生产，钢架结构生产车间(长50m、宽35m、高8m)三面围挡，仅运输出入口，生产线配套喷雾、洒水、全封闭皮带运输等环保措施 辅助工程 综合楼 1栋1F，建筑面积 200m2 砖混结构，主要用于办公和员工休息，设机修间 储运工程 原料堆场 占地面积1200m2 设置严密围挡(不能低于物料堆放高度)仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料堆场设置全面喷淋设施 成品堆场 占地面积800m2 公用工程 供水 生活用水为地下水井、生产用水为自来水和初期雨水 供电 通过回龙圩管理区电网接入，厂区设配电房 道路 包括进场道路硬化(100m)，厂区道路、人行道及消防通道 消防 建设消防水池，配备灭火器材 环保工程 废水处理设施 雨污分流 生活污水：1座隔油池(1m3)、1座地埋式一体化污水处理设施(1t/d) 洗砂废水：三级沉淀池合计1200m3，一级沉淀池400m3，二级沉淀池400m3，三级沉淀池400m3 初期雨水：初期雨水池(23.15m3) 废气处理设施 破碎机、振动筛密封、布袋除尘器+15m排气筒有组织排放，生产线采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施；原料堆放区、成品堆放区设置严密围挡(不能低于物料堆放高度)仅留运输通道，防尘布，防雨棚，设置全面喷淋设施；道路硬化、洒水车洒水 噪声处理设施 隔声、减震，厂界四周种植绿化隔离带 固废处理设施 垃圾桶(若干)、砂石分离机、泥沙干化场(20m2)、垃圾收集房(20m2)、危险固废间(20m2) 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 项目 指标 单位 规划总占地面积 5442 m2 基底用地面积 3950 m2 总建筑面积 3950 m2 容积率 0.73 - 建筑密度 72.58% - 绿地率 10% - 总投资 200万元 2.3项目生产内容及生产规模： 本项目建设1条生产线，年产60万吨机制砂，产品质量达到《建设用砂》(GB/T14684-2011)，项目产品方案详见表1-3。 表1-3 项目生产方案和生产规模一览表 序号 产品名称 年产量(万吨/a) 规格 1 鹅卵石机制砂 60 ≤4.75mm 2.4项目原、辅材料消耗情况 本项目原材料为鹅卵石，不进行原料的开采，所需原料均外购自富川瑶族自治县富阳镇大围村清理河道的鹅卵石(距本项目约32KM，运输路线主要为G538)，由供应商的汽车运输至本厂，环评要求项目应选择环保手续完善、认真落实“三同时”、合法经营的企业作为原料供应方；根据建设单位提供的资料，项目采用半干法生产，产品率可达98%以上。项目所用原辅材料及能源主要为水、电，详细情况见表1-4。 表1-4 项目主要原、辅材料及能源消耗量一览表 序号 材料名称 年消耗量 来源 备注 1 鹅卵石 61万t/a 外购于富川瑶族自治县富阳镇大围村清理河道的鹅卵石，含泥量约为1.5% 厂区最大贮存量为2万t 2 机油 0.1t/a 当地购买 瓶装，5kg一瓶，厂区最大贮存量为25kg 3 润滑油 0.1t/a 当地购买 桶装，50kg一桶，厂区最大贮存量为50Kg 4 电 40万kw·h 当地电网提供 通过当地电网接入 5 新鲜水 33870.7t/a 地下水井、自来水和初期雨水 / 鹅卵石：鹅卵石主要化学成分是二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、 铝、镁等元素及化合物。它们本身具有不同的色素，如赤红者为铁，蓝者为铜，紫者 为锰，黄色半透明为二氧化硅胶体石髓，翡翠色含绿色矿物等等；由于这些色素离子 溶入二氧化硅热液中的种类和含量不同，因而呈现出浓淡、深浅变化万千的色彩，使 鹅卵石呈现出黑、白、黄、红、墨绿、青灰等色系。鹅卵石被广泛应用于建筑、园林、 石材加工。 润滑油：是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 2.5项目主要生产及辅助设备 本项目主要生产及辅助设备见表1-5。根据查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产设备不包含国家明文规定的淘汰设备，项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策要求。 表1-5 项目主要生产及辅助设备设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 数量 设备位置 备注 1 供料仓 200t/h 1座 生产区 / 2 圆锥破碎机 200t/h 1台 生产区 用于破碎砂石 3 振动筛 1.8m×5m 2台 生产区 用于筛选 4 制砂机 1m×600m 1台 生产区 用于制砂 5 洗砂机 1.5m×9m 1台 生产区 砂石通过洗砂机进行洗砂 6 输送带 800mm 6条 生产区 输送砂石 7 “半成品”料仓 10m×8m 1个 生产区 / 8 变压器 1000KW 1台 生产区 / 9 滚筒筛 2000×6000 1台 生产区 用于筛选 10 挖掘机 35型 1台 生产区 用于厂区输送物料 设备和产能的匹配性分析：根据建设单位提供的资料，项目设置1条生产线，采用圆锥破碎机和制砂机生产机制砂1小时可产出200吨机制砂，每天工作10小时，年工作300天，则本项目设备能达到的产能为1*200t/ h×10h×300天= 60万吨≥60万吨，生产产能符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》，且本项目设备和产能相匹配。 2.6劳动定员及工作制度 项目建成后，因设备机械化程度高，只需10名员工，年工作300天，每天工作10小时，其中4人在厂区食宿。 2.7给排水 2.7.1供水 ①项目给水源生产用水为当地自来水和厂区收集的初期雨水，生活用水采用地下水井，能够满足本项目生产、生活用水需求。 项目总用水量为309889m3/a(其中276018.3m3水量为循环回用水，33870.7m3来自于自来水和初期雨水)，项目用水主要包括员工生活用水、机制砂清洗用水、道路洒水降尘用水、生产抑尘用水、洗车用水、绿化用水，参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2020)及类比同类型项目，项目营运期具体用水情况见表1-6： 表1-6 项目营运期给水测算表 序号 用水名称 用水定额 用水 单位数 使用 时间 用水量 废水产生量(m3/a) 日用水量m3/d 年用水量 m3/a 1 员工生活用水 (不在厂区住宿) 15m3/cap·a 6人 300天 0.3 90 76.5 2 员工生活用水 (在厂区住宿) 农村90L/人·d 4人 300天 0.36 108 91.8 3 机制砂清洗用水 1016.67m3/d / 300天 1016.67 305001 274500 4 道路洒水降尘用水 2m3/d / 260天 2 520 0 5 生产抑尘用水 5m3/d / 300天 8 2400 0 6 洗车用水 10m3/d / 300天 5 1500 1350 7 绿化用水 60L/m2·月 500m2 9个月 1 270 0 合计 1033.33 309889 276018.3 注：考虑下雨天无需进行道路晒水，因此使用时间260天计算。 图1-1 厂区总水平衡图 t/a 2.7.2排水 本项目场区采用雨污分流排水体制，屋面雨水采用重力流排水系统，屋面雨水由雨水斗收集后，经由室内雨水管道汇流至室外雨水管道，并会同室外场地雨水一道最终排至厂区周边沟渠中。 本项目营运期产生的机制砂清洗废水和洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，员工生活污水产生量为168.3m3/a，经地埋式一体化污水处理设施达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准后，用于厂区绿化和周边山地浇灌。 2.8供电 本项目由当地电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 2.9消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范(GBJ16-2006)》进行设计，工程按一级耐火等级设计。 2.10项目占地类型 本项目位于永州市回龙圩管理区李家塘村，项目选址已征求回龙圩管理区林业局意见和办理了使用林地申请表(详见附件)：项目总占地面积0.5442hm2，其中使用林地类型防护林地面积0.1504hm2，其他林地面积0.3938hm2，临时用地使用期限为24个月，符合当地土地利用规划。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于永州市回龙圩管理区李家塘村，本项目为新建项目，不存在其他原有污染问题及环境问题。 项目周边的污染源主要为周边道路汽车行驶产生的大气污染和交通噪声污染、居民生活污水和生活垃圾。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 永州市位于湖南省西南部，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳，地理位置为北纬24°39′-26°51′，东经111°06′-112°21′，全市总面积2.24万平方公里。南北相距最长245公里，东西相间最宽144公里。冷水滩区地处永州市北部，湘江上游，东部与祁阳接壤，西部与东安相邻，南部与零陵相连，北部紧靠邵阳。 回龙圩管理区位于湖南省西南端与广西相邻，地理坐标为东经111°10′4″-111°10′52″，北纬25°2′36.4″-25°3′41.7″。东靠道县，东南与江华县毗邻，南与广西省富川县相邻，西与富川县油木乡相邻、北与江永县黄甲岭乡相连。南北长11.55公里，东西宽9公里，面积107平方公里。 本项目位于永州市回龙圩管理区李家塘村，厂址中心坐标E111°21′7 .899″、N25°7′18.485″，项目地理位置图详见附图1。 二、地形、地貌、地质及地震 回龙圩管理区地处南岭山脉南端，系阳明山脉南部，境内山脉呈南北走向，沟壑纵横、湫深水黝，地形错综复杂；山地由东向西递增，西北低东南高，为丘陵地貌，坡度一般在25度以下，占整个全区面积40%左右。土地总面积为158985亩。回龙圩的地质变化复杂，成土母岩以砂岩、页岩、花岗岩、变质板岩为主。据考证：回龙圩境内广泛分布的志留系地层，经历多次地质构造及区域性浅变质，岩层产状变化大，常表为小折曲，层面扭曲及倒转，岩层严重挤压破坏，构造较为复杂。受印支期花岗岩侵入体影响，接触变质明显，围岩硅化、角质化及绿石化强烈。其次还有泥盆系、奥陶系以及印支期白云母花岗岩、后期石英岩等组成。 由于岩层变化复杂，土壤明显成垂直分布，一般红壤分布在海拔300公尺以下的低山，海拔300-800公尺为山地红黄壤和黄壤，占总面积89%；海拔800-1200公尺为山地黄棕壤，占总面积 5%；海拔1200公尺以上多为山地草甸带，占总面积4%。一般土层厚度在100厘米以上，PH值4.5-6.0之间，呈酸隆反映。全区的地貌类型组合：水面占6.43%，平原占1.74%，岗地占0.28%，丘陵占0.67%，山地占90.88%。山地的中山类型占77.15%，占主导优势。 根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001)，永州市地震动峰值加速度分区为0.05g，对照地震裂度VI度。 三、气候 回龙圩属亚热带季风湿润气候区，春秋多雨，四季分明光照充足，雨量充沛，无霜期长，夏常干旱，气候炎热，冬少严寒。年平均温度16.3-17.7℃，极端最高温度40℃，极端最低温度-8.4℃，夏凉冬暧，与江永相比温差1-2℃。雨量多集中在4-10月，占全年降雨量的63%，每5-8月为多风期，夏季主导风向WS，冬季主导风向EN。多年平均气温18.50C，历年平均降水量1514.5mm，月最大降水量1909.4mm。最大日降水量为224.9mm。 四、水文 回龙圩管理区境内河流小溪纵横，主干河流-永明河贯穿南北， 永明河为潇水一级支流，湘江二级支流。发源于江永县凉伞界，流经古宅、江永县城、上江圩，于道县涔江渡汇入潇水。全长82公里，流域面积1216平方公里，多年平均流量42.6秒立米，多年平均径流量13.5亿立方米。最大流量为2400 m3/秒，最小流量为3.15 m3/秒，四季不断流。回龙河为永明河的一条支流，主要功能为农灌用水。 回龙湖为此水系一小型水库，又名盐下水库。回龙湖正常蓄水域面积为0.14平方公里，库容为80万立方米，集雨面积为21.75平方公里，主要功能为农灌用水，属于Ⅲ类水体。 五、动植物资源 境内林木以原始天然阔叶林和马尾松为主，杉木林次之，林地143.29万亩，占土地面积58.51%；其中：有林地118.34万亩，占林地的82.59%，灌木林18.29万亩，占12.76%，疏林地6.66万亩，占4.65亩；林木蓄积量338.69万立方米，森林覆盖率69.8%。地带性植物以松科、杉科、壳斗科、桑科、木兰科、樟科、金缕梅科、蔷薇科、芸香科、山茶科、五加科、杜鹃花科、忍东科、禾木科等种属比较丰富。境内已查明乔、灌木106科、335属、997种，其中优良果类36种、木类39种、竹类14种、药类51种。 项目拟建地植被以灌丛和农业植被为主，动物主要为蛇、鼠、蛙等，无珍稀保护动植物，没有文物古迹保护单位。主要为长满荒草和灌木的荒地，地势相对平坦。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、环境、生态环境等)： 一、环境空气质量现状 (1)项目所在区域环境空气质量达标判断：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)6.2.1基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”的规定。引用的数据为近3年的数据，满足导则要求。本次评价采用永州市生态环境局发布的《2020年永州市环境质量状况公示》，2020年全年永州市生态环境局江永分局大气常规监测点(坐标：E111.3618475、N25.2621767)的六个基本项目：二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3-8h)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)全部达标，则说明江永县环境空气质量达标，属于达标区，监测数据详见下表。 表3-1 2020年江永县环境空气质量状况 监测因子 年评价指标 监测浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 29ug/m3 70ug/m3 41.43% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 23ug/m3 35ug/m3 65.71% 达标 SO2 年平均质量浓度 5ug/m3 60ug/m3 8.33% 达标 NO2 年平均质量浓度 4ug/m3 40ug/m3 10% 达标 O3 日最大8h第90百分位数 114ug/m 160ug/m3 71.25% 达标 CO CO第95百分位数 1.4mg/m3 4mg/m3 23.5% 达标 根据以上监测资料可知，2020年全年永州市生态环境局江永分局大气常规监测点的六个基本项目：二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3-8h)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)全部达标，则说明江永县城区环境空气质量达标，属于达标区。 (2)补充监测 为进一步了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价还收集了湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年5月28日～6月3日对华能永州回龙圩风电场一期工程新铺居民点(距本项目西北5km、G1)的大气环境进行的大气环境质量监测，引用的数据为近3年的数据，时间和距离均满足引用要求。监测结果见表3-2： 表3-2 环境空气质量监测结果 单位：ug/m3 监测点位 监测项目 监测浓度范围(ug/m3) 超标率 最大超标倍数 新铺居民(距本项目西北5km) TSP 87~100 0 0 GB 3095-2012及其修改单二级标准 TSP≦300 以上数据表明，本项目区域环境空气质量中TSP 24小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准值。 二、水环境质量现状 拟建项目评价区域内无大中型工业企业，水环境现状主要污染源为区域内农业面源污染及农村排放的生活污水。 本项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中相应等级地表水现状调查要求，仅需了解区域地表水环境基本情况，为了解项目区域地表水环境质量现状，本评价收集了湖南林晟环境检测有限公司于于2019年10月30日-11月1日对回龙圩管理区垃圾压缩中转站建设项目所在区域(项目北面5km)进行的一期地表水环境质量现状历史监测数据。由于项目所在区域地表水没有发生改变，且区域也没有新增污染源，监测时间在三年内，因而该监测数据可以反应区域地表水环境质量现状。 (1)监测布点 共设置1个监测断面，监测点位置见表3-3。 表3-3 地表水监测点位 监测类别 监测点位编号 监测点位置 地表水 W1 项目附近回龙河下游500米断面(位于本项目下游6km) (2)监测项目 pH、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、硫化物。 (3)评价标准 按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准对水质进行评价。 (4)监测时间及监测频率 采样监测3天，每天一次，按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的监测分析方法执行。 (5)监测结果 地表水监测结果见下表： 表3-4 评价区域地表水环境质量现状监测结果 污染物名称 统计指标 pH值 CODcr BOD5 氨氮 总氮 总磷 硫化物 W1项目区回龙河下游500米断面 最小值 7.06 8 1.5 0.188 0.3 0.02 0.026 最大值 7.19 12 2.3 0.204 0.35 0.02 0.027 评价指数 / 0.4-0.6 0.38-0. 8 0.188-0.204 0.3-0.35 0.1 0.13-0.135 超标率 0 0 0 0 0 0 0 Ⅲ类标准 6-9 20 4 1.0 1.0 0.2 0.2 由上表监测结果表明，项目区回龙河下游6km断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 为了解项目周围声环境质量情况，本评价声环境质量监测委托湖南精科检测有限公司于2021年2月24日~25日对本项目东、南、西、北面场界外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测项目：LAeq，监测结果见下表。 表3-5 声环境质量监测结果表 单位：dB(A) 监测点位 2021.2.24 2021.2.25 昼间 夜间 昼间 夜间 N1(项目东厂界外1m处) 53.3 43.1 52.3 43.6 N2(项目南厂界外1m处) 53.0 43.8 51.7 42.6 N3(项目西厂界外1m处) 52.8 43.2 52.2 42.0 N4(项目北厂界外1m处) 53.8 43.5 53.0 43.3 (GB3096-2008)中2类标准值 60 50 60 50 由上表可知，项目四周厂界监测点昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值。 四、生态环境质量现状 根据现场勘查，项目占地类型主要为林地，项目北面、西面、东面为山体，南面为进场道路，评价区域长期受人类活动的影响，调查中未发现野生珍稀动物和植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于永州市回龙圩管理区李家塘村，经现场踏勘，结合本项目建设特点、区域环境情况，项目周边200m范围内无声环境保护目标，根据永州市人民政府关于公布永州市冷水滩区等11个县区（管理区）乡镇级千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知(永政函[2020] 16号)，永州市乡镇级以下千人以上集中式饮用水水源保护区(永政函[2020]32号)，评价区无乡镇级千人以上集中式饮用水水源保护区、乡镇级以下千人以上集中式饮用水水源保护区，其主要环境保护目标见表3-6，项目周边环境保护目标详见附图。 表3-6 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 坐标/m 相对方位与距离 阻隔情况 功能及规模 保护级别 X Y 大气 环境 永济亭村 111.3317 25.1147 W2.1km 山体阻隔 居住，100户300人 (GB3095-2012)及其2018年修改单二级标准 兴隆村 111.3314 25.1327 NW2.34km 山体阻隔 居住，60户180人 新村 111.3588 25.1329 NE1.38km 山体阻隔 居住，23户69人 田家 111.3454 25.1356 NW1.62km 山体阻隔 居住19户57人 李家 111.3485 25.1356 NW1.52km 山体阻隔 居住12户36人 林场村 111.3680 25.1089 SE2.07km 山体阻隔 居住90户270人 大兴塘 111.3607 25.1162 SE760m 山体阻隔 居住，36户108人 李家塘村 111.3640 25.1299 NE1.36km 山体阻隔 居住，32户96人 李家塘村清水塘 111.3468 25.1134 SW1.03km 山体阻隔 居住，9户27人 小溪居民 111.3488 25.1180 SW500m 山体阻隔 居住，60户180人 水环境 回龙河 NW5.1km 小河，农业用水 GB3838-2002中Ⅲ类标准 双龙水库 NW490m 小型水库，农灌用水 毛塘 SW1085m 水塘，农灌用水 生态环境 生态 项目边界500m范围内 维持生态系统稳定性和均衡性 - 注：表中的距离均为本项目距离保护目标的最近距离。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号 评价因子 平均时段 标准值/(μg/m3) 标准来源 1 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)(2018年修改单)中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 4 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 7 TSP 年平均 200 24小时平均 300 8 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 2、地表水环境 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，标准值见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准限值 单位：mg/L 环境质量标准 评价因子及标准限值(单位：mg/L) GB3838-2002Ⅲ类标准 水温 pH COD TP 氨氮 BOD5 石油类 LAS 粪大肠菌群 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 6~9 ≤20 ≤0.2 ≤1.0 ≤4 ≤0.05 ≤0.2 ≤10000 3、声环境质量标准 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，噪声限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 水污染物 本项目营运期生产废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产，员工生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准后，用于厂区绿化和周边山地浇灌，项目排放标准详见4-4。 表4-4 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)单位：mg/L(pH除外) 项目 标准 pH CODcr BOD5 SS NH3-N 总磷 石油类 动植物油 粪大肠杆菌 (GB8978-1996)一级标准 6-9 ≤100 ≤20 ≤70 ≤15 0.5 ≤5 ≤10 500个/L 2、大气污染物 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度值；营运期大气污染执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准，饮食油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中小型标准，排放标准详见表4-5、表4-6。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级 (kg/h) 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 厂界外浓度最高点 1.0 表4-6 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)，具体限值见表4-7；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即昼间≤60B(A)，夜间≤50dB(A)，详见表4-8。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废 本项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单中要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改单)；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目产生的大气污染物主要为粉尘，不涉及气型污染物总量控制指标；生产废水循环利用不外排，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化和周边山地浇灌，因此，本项目不需单独设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)：(G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声) 施工期工艺流程： 本项目租用永州市回龙圩管理区李家塘村场地进行生产，项目办公室为活动板房，因此施工规模较小，有少量开挖及基础施工，之后进行设备安装及调试即可投入运营。施工期主要污染物为开挖扰动地表产生的扬尘以及施工机械噪声。 营运期工艺流程及产污节点图： 1、机制砂生产工艺及产污节点图 图5-1 机制砂生产工艺流程图及产污节点图 机制砂生产主要工艺说明及产污环节： 将购买的鹅卵石(规格30cm以下)通过振动给料机进入圆锥破碎机入料口进行一次破碎，破碎后的碎石经第一道筛分机筛分，符合要求的小块碎石(直径≤8mm)再通过传输带通过给料机送入制砂机中制砂，在工作中物料由分料装置控制分别进入高速旋转的抛料盘和形成物料瀑，抛料盘中高速旋转的高速抛出的物料与物料瀑成90°夹角相互碰撞，并相互摩擦、滚动、辗压形成呈立方体五尖锐棱角的石料，石料针片状<5%，压碎值<10%，再进入制砂机配套的振动筛进行二次筛分，筛上物回到制砂机进行再次加工，符合要求的机制砂(直径≤4.75mm)进入洗砂机中洗砂(水：砂约0.5:1)，得到成品机制砂。 物料平衡： 项目机制砂生产过程的物料平衡见表5-1。 表5-1 项目物料平衡表 原料 产品及其它 名称 数量(t/a) 名称 数量(t/a) 鹅卵石 610000 机制砂 600000 粉尘 30.922 沉渣 9969.078 合计 610000 合计 610000 主要污染工序及主要污染物： 1、施工期主要污染工序及主要污染物 本项目施工期产生的污染物有施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工固体废弃物等。 1.1施工期废气 施工期产生废气主要是施工建设及车辆运输产生的扬尘，但最为突出的是施工扬尘。 (1)施工扬尘 施工工地产生的扬尘存在于地基平整、开挖、建筑材料的搬运、堆放过程中，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据中国环境科学院的有关研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2。本项目用地较为平整，仅需清理表层植被，部分区域进行地面硬化，建设建筑为搭建厂棚，不需开挖地基。因此本项目施工扬尘产生量较一般建筑施工扬尘少很多，本次取扬尘产生量为0.1kg/m2，项目新搭建厂棚面积约2200m2，则本项目施工期扬尘产生量约为0.22t。 (2)机械废气：运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有HC、CO、NO2等污染物。 3、施工期水污染源分析 施工期间的水污染源主要有施工废水和施工人员的生活污水。 在施工过程中产生的施工废水经沉淀池沉淀处理后回用。生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS和氨氮等。本项目施工高峰期施工人员约为10人，用水量按0.08m3/人·天计，生活污水按用水量85%计算，则施工人员每天排放生活污水0.68m3。类比同类型生活污水主要污染物的浓度，本项目施工期生活污水中主要污染物的浓度和产生量见表5-1。 施工过程中施工人员不在场内食宿，其生活污水处置依托周边居民生活污水处理设施处理。 表5-2 施工期生活污水中主要污染物的浓度和产生量 污染物 CODCr BOD5 SS NH3-N 产生浓度(mg/L) 260 180 180 30 产生量(kg/d) 0.177 0.122 0.122 0.020 4、施工期噪声污染源分析 施工阶段的噪声主要为机械设备产生的机械噪声及车辆产生的交通噪声。 机械噪声主要由施工机械造成，为点源。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露生源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。经类比调查，各种施工机械设备运行时的噪声值在85-105dB(A)范围内。 施工车辆噪声指施工所需的建筑材料、产生的建筑垃圾等由装载车运输时产生的噪声。噪声值在75-85dB(A)。 建设单位通过合理安排施工时间，合理布置施工现场，降低设备噪声等级等方式减轻噪声影响。 5、施工期固体废物 项目建设区地势较为平坦，土方可基本保持平衡(挖方500m3，填方500m3)，施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 (建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有碎石、砖、废木料、废金属等，施工期建筑垃圾产生量约2t。 ②生活垃圾 施工期施工人员不集中安排食宿，租用附近民房，产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑及厨余物等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，高峰期施工人员10人，生活垃圾量为5kg/d。 1.5生态环境 (1)水土流失 项目建设过程中，将破坏土地构型，植被被破坏，雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土壤发生层次缺失，导致表土裸露，局部蓄水固土的功能将丧失，从而导致水土流失。 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，水土流失现象。从而对地表植被、溪流水体、土壤结构等产生潜在的危害。就本项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。 ①降雨因素：降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。永州市雨季充沛，雨季集中在4-6月份，降雨量大、暴雨日多(即降雨强度大)是造成水土流失的最直接的作用因素。因此，本项目的施工(尤其是在雨季)不可避免的会面临水土流失问题。 ②工程因素：工程因素主要指人类的各项开发建设活动，它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用，是促进水土流失加剧的重要因素。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言，在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。据估算，经扰动的土壤其侵蚀模数比未经扰动的土壤约可加大10倍。若施工期不采取水土保持措施，造成的水土流失将非常严重。因此，项目挖、填土施工时，应尽量避开雨季。 (2)植被、土壤 施工期对生态环境的影响主要破坏地表植被和土壤结构，改变地形地貌及自然景观，使区域植被覆盖度和植物多样性下降、自然景观破碎化、生态系统的结构和功能下降，施工扬尘覆盖在植物叶片上，降低植物的光合与呼吸作用，影响植物生长发育，施工对植被的破坏，使部分灌丛、草丛中的动物(鸟、兽)栖息环境被破坏。项目占地为林地，根据项目踏勘和建设单位提供的资料，项目拟建地场址为空地，场内实现平衡，无弃土、弃渣外运。 2、营运期主要污染工序及主要污染物 2.1废气 本项目营运期废气主要为物料装卸粉尘、堆存场粉尘、生产粉尘、运输过程扬尘、汽车尾气、油烟废气。 (1)物料装卸粉尘 物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中： Q-自卸汽车卸料起尘量，g/次； u-平均风速，m/s，项目所在区域年平均风速为2.3m/s； M-汽车卸料量，t，取20t； 根据经验公式计算，自卸汽车卸料起尘量为6.9g/次，项目年共装卸物料610000t，装卸次数为30500次，则项目物料装卸粉尘量为0.21t/a(0.7kg/d)，为控制装卸粉尘，环评要求在在装卸过程中采用伸缩式溜槽和半干法作业，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章粒料加工厂-表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率统计资料，采取上述措施控制后，装卸粉尘排放量减少约80%，装卸粉尘排放量为0.042t/a，为无组织排放。 (2)原料和产品堆放粉尘 堆场起尘主要与物料粒径、起动风速、含水率等因素相关。 原料堆场：本项目原料为鹅卵石，碎石粒径一般在10~50cm之间，鹅卵石表面较为干净，因此原料堆存过程基本无扬尘尘产生。 产品堆场：建设单位拟建设全封闭产品堆场，环评要求建设单位建设全封闭产品堆场，只留进出口，则堆场内基本无自然风，堆场内风速小于 0.2m/s，而砂粒启动风速一般在 4m/s 以上，同时本项目采取半干法生产，产品含水量约为10%左右，含水量较高，生产过程中已清洗，因此产品堆场因风力作用而产生的扬尘量极小，仅在堆场开关门过程可能产生少量扬尘，同时环评要求堆场上方有洒水喷淋装置，绝大部分粉尘在堆场内沉降，外排粉尘量极少，本次评价不对其进行量化分析。 (3)生产粉尘 项目在给料、破碎、筛分及转运过程中会产生少量的无组织排放粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)中砂和砾石破碎筛分过程中的产尘系数为0.05kg/t原料，本项目使用的原料量为鹅卵石61万t/a，制砂量为60万吨，则生产工艺粉尘产生量为30.5t/a。本项目加工过程均在密闭厂房内，在破碎机、振动筛安装抽风管，并将密闭车间通风口经管道集中收集至布袋除尘装置处理后(排气量为4000m3/h，收集效率98%，除尘效率可达99%)通过15m排气筒排放，则粉尘有组织排放量为0.29t/a，排放速率0.097kg/h，排放浓度为24.15mg/m3；对其进行喷雾式洒水抑尘自然沉降后，因此，破碎和筛分粉尘的散逸可得到一定的控制，控制率约为70%，破碎和筛分无组织粉尘的排放量0.458t/a。 (4)汽车动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q=0.123(V/5)(M/6.8)0.85(P/0.5)*0.72*L 式中Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车行驶速度，km/h； M：汽车载重量，吨； P：道路表面物料量，kg/m2； L：道路长度，km。 项目建设运营中，根据项目建设自身特点，汽车行驶速度为20km/h，汽车载重量为20t，道路表面物料量为0.2kg/m2，道路长度约为0.1km，则汽车在有散状物料的道路上行驶的扬尘量为0.035kg/km.辆，根据计算原料运入重载和30500辆次/ a，成品运出重载30000辆次/ a，则运输粉尘产生量为0.212t/a。 根据本项目的情况，本环评要求对厂区内地面全部进行硬化，进出道路20m范围内需进行硬化，为了防止原材料运输、产品运输引起扬尘污染，本环评建议企业对原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，进场道路硬化，在进出口设置自动冲洗平台，车辆进出必须进行自动冲洗，同时安排专人适当地对厂区道路以及项目进厂道路进行洒水，道路一侧设置水喷淋设施，以降低粉尘的产生量。如果对车辆行驶的路面每小时洒水一次，可使扬尘减少70%左右，则预计汽车运输扬尘排放量0.064t/a。 (5)运输车辆尾气 本项目运输车辆产生的废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、停车场地势开阔，易于扩散，对周围环境不会造成明显影响。 (6)食堂油烟 本项目油烟废气指食物烹饪和食品加工过程中挥发的油脂、有机质及热氧化和热裂解产生的混合物，其含有食用油及食品在高温下的挥发物、食用油和食品因氧化、裂解、水解而聚合形成的醛类、酮类以及多环芳烃等，成分非常复杂，并伴有刺鼻的味道。 本项目劳动定员10人，其中在厂区食宿的有4人(每人每天在食堂用餐两次，年用餐300天)，设有1个小型食堂，1个灶台，使用时间为2h/d，使用液化石油气作燃料。经类比分析，人均日使用食用油约30g/cap.d，一般油烟挥发量占使用量的2.83%，则项目油烟产生总量约为3.4g/d，1.02kg/a，食堂油烟产生量较小，通过抽油烟机屋顶排出，对周围空气的影响较小。 2.2废水 本项目营运期总用水量为309889m3/a(其中276018.3m3水量为循环回用水，33870.7m3来自于地下水和初期雨水)，主要为道路洒水降尘用水、生产抑尘用水、洗砂用水、洗车用水、员工生活用水，营运过程中道路洒水降尘用水和生产抑尘用水均蒸发损失，无废水产生，因此项目营运期产生的废水主要为洗砂废水、洗车废水和生活污水。 (1)洗砂废水 本项目在砂石加工过程中，使用水冲洗破碎制砂后砂石，以除去砂石表面的粉尘。根据企业提供资料及工程分析，项目洗砂过程加水比例为原料：水=2:1，项目每天清洗约2033.33t砂石原料，则产生洗砂用水量约为1016.67t/d(305001t/a)，成品机制砂(60万吨/年)含水率为10%，砂石原料含水率较高，由成品砂带走的水量为101.67m3/d(30501m3/a)，则洗砂废水产生量为915m3/d(274500m3/a)，洗砂过程不需添加任何化学试剂，生产废水中主要含有污染物为SS。 (2)运输车辆清洗废水 为减少汽车运输粉尘，需对汽车轮胎进行清洗，车辆清洗每天用水量约5m3，年用量约为1500m3，污水排放系数按0.9计算，则本项目运输车辆清洗废水产生量为1350m3/a(4.5m3/d)。该废水的主要水质污染因子为SS、石油类，SS浓度约为1500mg/L、石油类浓度约为10mg/L，经三级沉淀池处理后全部回用于车辆冲洗及抑尘，不外排。 (3)道路降尘用水 项目道路每天洒水量约为2m3/d。本项目工作日为300天，非雨天按260天计算，则道路洒水抑尘用水量为2m3/d、520m3/a。这部分水全部蒸发或渗漏损失。 (4)生产抑尘用水 项目制砂生产线振动筛、制砂机进料口均设置喷淋设施，根每个进料口喷淋用水量以0.2m3/h；滚动筛(或振动筛子)、制砂机出料口均设置喷雾设施，每个出料口喷雾用水量以0.2m3/h。本项目有1台振动筛子、1台制砂机，则制砂生产线喷淋和喷雾用水量约0.8m3/h。本项目年工作日为300天，日加工时间为10小时，则项目制砂生产线抑尘用水量约为8m3/d、2400m3/a。这部分水全部蒸发或损失产品带走。 (5)员工生活污水 本项目生产需10名员工，年工作300天，其中4人在厂区食宿，参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2020)及类比，不在厂区食宿工作人员用水量国家办公楼人员用水定额先进值按15m3/cap·a计，在厂区食宿工作人员每人用水量按农村居民生活分散式供水通用值90L/cap·d计，则项目员工生活用水量0.304m3/d(91.2m3/a)，污水产生量按用水量的0.85计，则生活污水产生量为0.561m3/d(168.3m3/a)，主要污染物为CODcr 260mg/L、BOD5180mg/L、SS180mg/L、氨氮35mg/L、动植物油30mg/L，项目生活污水产生量较小，经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于灌溉厂区绿植和周边山地。 (6)初期雨水 项目原料场和生产区均为露天，项目运营后严格实行雨污分流制度，因项目物料运输和装卸产生的扬尘以及厂区生产过程中无组织排放的粉尘会落在厂区，因此需在清污分流基础上收集厂区道路的初期雨水。 项目初期雨水量参考我国72城市暴雨强度计算公式中计算公式，依此来确定拟建项目初期雨水收集池的容积，初期雨水收集时间为15分钟，其计算公式如下： q= 892(1+0.671gp) t0.57 式中：T-设计降雨历时，15分钟 q-暴雨强度，升/秒/公顷 P-设计重现期，1年； Ψ-径流系数为0.5； S-汇水面积，厂区道路、生产区和原料和成品堆放区占地面积约为3000m2。 由以上公式计算出一次暴雨强度q为190.54L/s·hm2，降雨历时15分钟，厂区道路、生产区和原料和成品堆放区一次降雨量Q为23.15m3；厂区设置初期雨水沉淀池，环评要求在生产区、道路、原料和成品堆放区地面进行硬化，区域修建导流沟，在厂区东南面地势最低处建设初期雨水池，使雨水全部流入雨水池，根据计算初期雨水池容量不低于23.15m3(长12m*宽2m*深1m)，初期雨水经收集沉淀后可作为厂区洗砂和厂区洒水降尘用水。 2.3噪声 本项目营运期噪声主要为圆锥破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声，噪声级在60~95dB(A)之间。 表5-3 项目营运期的主要噪声 声源名称 噪声值(dB(A) 噪声性质 位置 圆锥破碎机 90~95 间歇性 生产区 洗砂机 80~95 间歇性 生产区 制砂机 70~85 间歇性 生产区 振动筛 85~90 间歇性 生产区 水泵 70~85 间歇性 生产区 铲车 70~75 间歇性 堆场 车辆运输 60~80 间歇性 厂区道路 装卸作业噪声 75~80 间歇性 厂区装卸区 2.4固体废物 本项目营运期固体废物主要为洗砂废水处理过程中产生的沉渣、设备传输产生的废润滑油、设备维修产生的废机油和员工生活垃圾。 (1)一般固废 ①沉渣 洗砂废水、车辆清洗废水经处理后会产生一定量的泥砂，经物料平衡表可知，泥砂产生量为9969.078t/a，洗砂废水中主要污染物为SS，SS浓度一般可达3000mg/L，泥砂含水率为15%，经沉淀池沉淀后(沉淀效率取80%)，泥砂的产生量为22.6t/d，6778.97t/a。该部分泥砂主要成分为砂石颗粒、土，收集后用作铺设道路地基层。 ②生活垃圾 本项目设10名职工，产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则项目工作人员生活垃圾产生量为5kg/d(1.5t/a)，每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点。 (2)危险固废 ③废润滑油 厂区不设柴油储油罐，由装载机自行去附近加油站加油，项目皮带输送机和提升机等设备需定期加润滑油保养，润滑油使用量约为0.1t/a。本项目润滑油直接滴加到设备转轴、齿轮等极易磨损的部位，润滑油使用过程中将会产生10kg/a的润滑油，属于《国家危险废物名录》(2021年版)中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废油、齿轮油等废润滑油，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ④机修废机油 本项目厂区不对设备进行维修，故障后联系厂家进行维修。机械设备日常维护过程中将会产生少量的废机油，产生量约10kg/a，属于《国家危险废物名录》(2021年版)中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废发动机油，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 表5-4 本项目固废产生情况一览表 名称 产生量t/a 固废性质 拟采取处置方式 沉渣 6778.97t/a 一般固体废物 集中收集后用于铺设道路地基层 生活垃圾 1.5t/a 生活垃圾 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 废润滑油 10kg/a 危险固废 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 废机油 10kg/a

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 物料装卸 | 粉尘 | 0.21t/a，无组织排放 | 0.042t/a，无组织排放 |
|  | 原料和产品堆放粉尘 | 粉尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 生产粉尘 | 粉尘 | 有组织：28.98t/a | 有组织：0.29t/a |
|  |  |  | 无组织：1.525t/a | 无组织：0.458t/a |
|  | 汽车动力起尘 | 粉尘 | 0.212t/a，无组织排放 | 0.064t/a，无组织排放 |
|  | 运输车辆尾气 | CO、NOx、HC | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.02kg/a | 1.02kg/a |
| 水污染物 | 运输车辆清洗废水(1350m3/a) | SS | 1500mg/L；2.025t/a | 运输车辆清洗废水经隔油池预处理后同洗砂废水经沉淀池(1200m3)处理处理后，循环使用，不外排 |
|  |  | 石油类 | 10mg/L；0.014t/a |  |
|  | 洗砂废水(274500m3/a) | SS | 3000mg/m3；827.55t/a |  |
|  | 生活污水168.3m3/a | CODcr | 260mg/L；0.044t/a | 经地埋式一体化污水处理设施达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准后，用于厂区绿化和周边山地浇灌 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L；0.03t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L；0.006t/a |  |
|  |  | SS | 180mg/L；0.03t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L；0.005t/a |  |
| 固体废弃物 | 沉淀池 | 沉渣 | 6778.97t/a | 用作于铺设道路地基层 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 |
|  | 机修、设备养护 | 废润滑油 | 10kg/a | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |
|  |  | 废机油 | 10kg/a |  |
| 噪声 | 厂区生产 | 圆锥破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机、水泵等设备运行产生的噪声以及原辅材料和成品装卸噪声，汽车运输过程中产生的噪声 | 60~95dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响 项目位于永州市回龙圩管理区李家塘村，区域开发程度较高，人为活动频繁。本项目厂区周围以草本植被、杂木为主。通过场地绿化，采取一定植被恢复措施，对当地生态环境影响不明显。该区野生动物数量极少，仅偶尔见有蛇、鼠、蛙等出没。该处未见到珍稀濒危和需要保护的动植物种，项目周围无自然保护区、文物古迹、景观等环境敏感点。营运期通过合理的平面布局及绿化，项目区的绿地率将达到10%，可实现生态环境影响的最小化。 |

# 环境影响分析

1、施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 (1)道路扬尘 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、基础开挖、回填，建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重；据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。 表7-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(米) 5 20 50 100 TSP 小时平均浓度 (mg/m3) 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内。 (2)物料堆场扬尘 堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。同时堆场建议设置在远离东侧彭家居民住宅位置，并加盖帆布之类围布进行遮蔽，防止扬尘的扩散。 (3)施工现场扬尘污染 对施工地面施工过程的扬尘，本评价采用类比现场实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见表7-3。 表7-3 类比施工现场大气扬尘浓度变化表 距工地距离(m) 10 20 30 40 50 100 备注 扬尘浓度 (mg/m3) 场地未洒水 1.75 1.30 0.78 0.365 0.345 0.330 春季测量 场地洒水 0.437 0.350 0.310 0.265 0.250 0.238 由上表可知： 1)在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较严重。 2)对比以上表可知，施工扬尘随风速的增加其影响范围有所增加，但影响范围一般在其下风向约150m以内。 (4)作业机械废气污染分析 项目施工期使用的机械主要有推土机、挖掘机、运输车辆等，项目施工期会产生少量的尾气，尾气的主要污染物为NOx、CO、THC，机械产生的尾气对区域大气环境造成一定的污染影响，项目施工机械产生的尾气属于流动废气，产生的尾气对区域环境的影响相对较小，同时项目施工期只要加强机械的维修和保养，使其始终处于最佳运行状态，从而减少尾气排放，减轻由其带来的环境污染。因此，项目施工期产生的尾气对区域环境空气的影响相对较小。 2、施工噪声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备和物料运输的交通噪声、物料装卸碰撞噪声。物料运输的交通噪声主要是由各施工阶段物料运输车辆所引起的。噪声源强在70-105dB(A)。如果施工场地周围无障碍物或者没有采取降噪措施，噪声经过距离自然衰减，大部分施工机械噪声需经60m距离传播衰减后才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。但项目拟建地周边200m范围内无集中居民区，项目施工产生噪声对周边环境及环境敏感点的影响不大。建设方应采取相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响。 (1)合理安排施工时间，22:00-6:00，12:00-14:30严禁打桩、浇注、切割等高噪声施工作业，避免施工噪声对建设地附近居民的生活产生较大影响。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，同时事先告知周围居民，以取得谅解。 (2)施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落 (3)将施工工期及施工时间通知周边居民，取得周边居民的谅解。 以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，项目在施工期对声环境质量的影响可降至最低。 3、施工期水环境影响分析 本项目施工期废水包括施工人员的生活污水和施工作业本身产生的废水。 项目施工期间不设施工营地，施工期间办公生活设施依托附近居宅，生活污水经附近居民住宅化粪池处理后用作农肥。 施工废水含有石油类污染物及大量悬浮物直接排放将对环境造成较大的污染。环评提出，建设单位应修建临时隔油沉淀池对施工废水进行隔油、沉淀处理后上清液回用于施工机械车辆清洗、场地洒水等，不外排，对环境影响小。 4、施工期固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等一般固废。 (1)生活垃圾 施工期施工人员产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑及厨余物等，经收集后由当地环卫部门统一运至垃圾处理场卫生填埋，对环境影响不大。 (2)建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如钢筋、铁丝等，不能回收利用的可以作为场地回填土回填处理，不能回填的收集后外运至垃圾中转站，经过处理后对环境影响小。 采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，对周围环境产生影响较小。 5、施工期水土流失环境影响分析 项目在施工期间，占地范围内的地表植被已遭破坏，其排水系统和绿化工程尚未建成，水土流失量会比施工前明显增加。因此本项目的水土流失，主要发生在项目施工期，施工期间的表土堆放场、取土场是水土流失的重点防护对象，必须采取合理的水土保持措施以减轻水土流失的环境影响。 (1)从规划设计到工程施工均应充分考虑项目选址区的敏感性，确保首先考虑水土保持工作，并制定严密可靠的水土保持措施。 (2)合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免施工场地的大面积裸露。 (3)优化工程挖方和填方，尽量保持原有的地形地貌，减少土石方开挖量。 (4)重视全方位、全过程的水土保持工作，做到从施工到工程完工的全过程水土保持工作。 (5)施工期间，应该尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷堆料临时覆盖起来。 总的来说，本项目扰动面积很小，施工时间很短，水土流失产生量很小，项目施工期在采取有效的防护措施后，项目建设对生态环境的影响不大。 (2)植被、土壤影响分析 ①施工扬尘覆盖在植物叶片上，会影响其生长发育。但项目产生的扬尘的影响是暂时、局部的，施工结束影响随之消失。 ②项目施工建设，原有土地被置于人工地表之下，破坏了土壤的原本功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断压实以及建筑施工使砖瓦、石砾、灰渣砾等大量侵入土壤，改变了土壤原有的结构和理化性质。不过，项目占地面积不大，对生态环境的影响较小。 ③拟建项目场址附近没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也没有发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。项目施工期不会导致任何野生动植物物种的濒危。 综上所述，项目施工期对生态环境的影响不大，且多数影响随着施工期的结束而结束。 2、营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目营运期废气污染物主要为物料装卸粉尘、堆存场粉尘、生产粉尘、运输过程扬尘、汽车尾气、油烟废气。 (1)物料装卸粉尘 根据工程分析，本项目物料装卸粉尘量为0.21t/a，环评要求项目物料在料棚内进行，采用伸缩式溜槽和半干法作业，转运装卸物料时进行洒水抑尘，输送皮带进行封闭且安装洒水喷头，同时在大风天气不进行装卸作业，装卸粉尘排放量减少约80%，装卸粉尘排放量为0.042t/a。 (2)原料和产品堆放粉尘 原料和产品堆放主要的大气环境影响是粒径较小的砂砾、灰渣在风力作用下，会对下风向大气环境造成污染。为减少沙石料场因大风天气造成严重的风力扬尘污染空气环境，建议建设单位采取如下措施： ①原料和产品堆场应设置严密围挡(不能低于物料堆放高度)仅留运输通道，设置顶棚，防尘布，防雨棚，仅运输时打开通道，非运输时封闭； ②原料堆场设置全面喷淋设施，定期对砂堆表层洒水，使物料表层含水率达到10%以上，以保证砂堆面层湿润，减少风力起尘； 在采取上述措施后，堆料场的总扬尘量大大降低，堆场无组织粉尘排放量较少。 (3)生产粉尘 项目生产粉尘主要来自于破碎机、筛分机、制砂机的落料口处以及输送带输送过程中也会产生少量粉尘逸散，本项目生产线为密闭，半干法破碎，环评要求建设单位采用密闭破碎机，在破碎机、振动筛安装抽风管，并将密闭车间通风口经管道集中收集至布袋除尘装置处理，本项目半干法破碎筛分降尘效率可达到99%以上，仅有少量粉尘逸散，因此，经治理后有组织排放量为0.29t/a。同时，为进一步减少生产过程粉尘产生，本环评要求破碎、筛分车间进行密闭作业，并在进、出料口分别安装雾化喷头无间断进行洒水喷淋，增加湿度。生产区道路进行硬化，减少无组织粉尘量的产生。 (4)汽车动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下会对下风向大气环境造成污染。环评要求建设单位对场区以及进出道路20m范围内道路硬化(硬化时考虑设置地面坡道利于雨水和污水收集)，对场区道路地面进行定期洒水，道路一侧设置水喷淋设施，厂区大门出入口处必须设置车辆自动冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，当汽车运输原料及产品经过敏感点时需降低行驶速度，加强运行车辆管理，严禁超速、超载运行等措施来减少道路扬尘，对机动车运输过程严加防范，以防洒落，运输车辆必须采用篷布覆盖，对汽车行驶路面勤洒水，可使空气中的扬尘量减少70%左右，预计汽车运输扬尘排放量0.064t/a。 (5)运输车辆尾气 本项目运输车辆产生的废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、停车场地势开阔，易于扩散，对周围环境不会造成明显影响。 (6)食堂油烟：项目10名员工，其中4人在厂区就餐，食堂油烟产生量较小，排放浓度低，通过抽油烟机高于屋顶排出，可达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)规定的2mg/m3，对周围空气的环境影响较小。 (7)大气污染物环境影响分析 ①预测因子及评价标准 根据工程分析，确定本项目的预测因子为颗粒物。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，预测因子评价标准见下表： 表7-4 环境影响预测因子及评价标准一览表 序号 评价因子 平均时段 标准值/(μg/m3) 标准来源 1 TSP 年平均 200 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)(2018年修改单)二级标准 24小时平均 300 1小时平均 900 2 PM10 年平均 70 24小时平均 150 1小时平均 450 备注：TSP1h平均质量浓度限值根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)5.3.2.1条“仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值、年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值”的规定进行折算。 ②预测模型 选取估算模型AERSCEEEN估算模型进行预测。 ③预测参数选取 根据项目所在地地形和环境气象调查结果，本次评价估算模型参数取值如下： 表7-5 估算模型参数一览表 序号 参数 取值 1 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市选项时) / 2 最高环境温度/℃ 40 3 最低环境温度/℃ -8.4 4 土地利用类型 农村 5 区域湿度条件 湿润区 6 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 90 7 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 筛选气象：项目所在地的气温记录最低-8.4℃，最高40℃，允许使用的最小风速为0.5m/s，测风高度10m，地表摩擦速度U*不进行调整。 ④污染源调查 根据工程分析，项目点源排放参数详见表7-6，项目无组织排放参数见表7-7。 表7-6 项目大气污染物排放情况核算表 污染工序 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 污染物排放速率/(kg/h) 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 风量 (m3/h) 排气筒(P1) 111.3521 25.1216 402 15 0.2 25 4000 PM10 0.1 表 7-7 项目无组织排放参数一览表 面源编号 名称 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(t/a) 颗粒物 A1 原料堆场、成品堆场、生产区、运输道路 402 100 52 30.4 8 4800 正常 0.564 ⑤预测结果 正常工况下对项目无组织废气采用估算模式的计算结果统计详见表7-8。 表7-8 正常工况无组织废气预测结果一览表 污染源名称 污染源 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax Pmax Pmax出现距离 (μg/m3) (%) (m) 排气筒(P1) 破碎、筛分 PM10 450 12.515 2.78 / A1 原料堆场、成品堆场、生产区、运输道路 TSP 900 88.279 9.81 71 由表7-8估算结果和《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的评价等级判定要求可知，本项目各污染物的Pmax最大值出现为无组织排放的颗粒物，Pmax值为9.81%，Cmax为88.279ug/m3，1%≦Pmax<10%环境空气影响评价等级为二级，总体来说，本项目排放的废气不会造成环境功能区超标，对敏感目标的影响不大。根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 (8)主要大气污染物排放量核算 项目主要大气污染物排放量核算根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)8.8.7污染物排放量核算要求，结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018)排放口划分有关规定进行核算。 ①有组织排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量见下表： 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/(mg/m3) 核算排放速率/(kg/h) 核算年排放量/(t/a) 一般排放口 1 排气筒(P1) 颗粒物 24.15 0.097 0.29 ②无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量见下表： 表 7-10 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 项目年排放量/(t/a) 标准名称 浓度(ug/m3) 1 A1 原料堆场、成品堆场、物料装卸、机制砂生产、汽车运输 颗粒物 采用伸缩式溜槽和半干法作业，转运装卸物料时进行洒水抑尘，输送皮带进行封闭且安装洒水喷头；原料和产品堆场设置严密围挡，仅留运输通道+顶棚+水喷淋；采用密闭破碎机，在生产设备、传输带以及筛分机的进、出料口分别安装雾化喷头无间断进行洒水喷淋；破碎、筛分车间进行密闭作业；厂区道路硬化，定期清扫、洒水，设置车辆冲洗设施 达到《大气综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 900 0.564 ②年排放量核算 本项目大气污染物年排放量见下表： 表 7-11 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 颗粒物 0.854 综上，大气环境影响评价自查表详见下表。 表7-12 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 基本污染物(TSP) 其他污染物() 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 (2020)年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源 现有污染源 拟替代的污染源 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他( 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km( 边长=5km( 预测因子 预测因子(TSP) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长(0.5)h( C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：(TSP) 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：(SO2、PM10、NO2、O3、CO) 监测点位数(1) 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受(不可以接受□ 大气环境防护距离 距()厂界最远()m 污染源年排放量 SO2：()t/a NOx：( )t/a 颗粒物：(0.854t/a) VOCs：(/)t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“()”为内容填写项 (9)大气环境防护距离 项目大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) “8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”的规定，结合本项目表7-5预测结果可知，本项目新增污染源正常排放下污染物贡献值叠加值均满足相应环境质量标准要求，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 2.2水环境影响分析 (一)地表水环境影响分析 (1)废水排放情况 项目采用雨、污分流排水体制，初期雨水经导流沟全部流入循环水池，收集的雨水经沉淀后用于生产，多余部分外排至周边雨水渠；项目运行期产生的废水主要为洗砂废水、运输车辆清洗废水、道路降尘用水、生产抑尘用水和生活污水，厂区运输车辆清洗废水经抽水泵抽至隔油池预处理预处理后同洗砂废水经沉淀池(1200m3)处理后全部循环使用；道路降尘用水、生产抑尘用水全部蒸发或损失；员工生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准后，通过清水池收集后用于厂区绿化和周边山地浇灌。 (2)地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，项目运行期废水主要为生产废水(洗砂废水和运输车清洗废水)和生活污水，厂区生产废水经三级沉淀池(1200m3)处理后全部循环使用；员工生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准后，用于厂区绿化和周边山地浇灌，不外排，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)的规定，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。根据HJ 2.3-2018第7.1.2条规定：水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。 表7-13 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲) 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 -- 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 (3)水污染控制和水环境影响措施有效性分析 1)洗砂废水、运输车辆清洗废水 根据工程分析，本项目营运期废水主要为洗砂废水和运输车辆清洗废水，产生量为919.5m3/d(275850m3/a)，厂区设置洗车平台，建设单位拟建设生产废水处理循环回用系统，在项目生产区、堆场应分别设置截留沟，生产过程中洗砂、喷淋降尘等产生的生产废水经截留沟集中收集后汇集于1座总容积1200m3三级沉淀池，废水经沉淀后上清液回用于生产，1200m3三级沉淀池能容纳本项目洗砂废水、运输车辆清洗废水。 2)洗砂废水和车辆运输清洗废水循环使用可行性分析 本项目洗砂废水和车辆运输清洗废水主要污染物为悬浮物，浓度约在3000mg/L，要求本项目配套建设的沉淀池、清水池池体容积足够大，因洗砂工序对水质要求不高，因此洗砂废水经三级沉淀池处理后水质可满足洗砂工序的用水要求。同时，根据国内大部分机制砂厂洗砂工艺情况，均采用三级沉淀池处理洗砂废水回用于生产，因此，本项目选用三级沉淀池(总容积1200m3，一级沉淀池400m3，二级沉淀池400m3，三级沉淀池400m3)处理洗砂废水和运输车辆清洗废水后回用于生产是可行的。能保证泥浆废水在一级沉淀池停留时间为4.5h，二级沉淀池停留时间为4.5h，三级沉淀池停留时间为4.5h，合计停留时间为13.5h，能确保泥浆废水得到充分沉淀。项目废水经处理后循环使用不仅能提高生产用水的循环使用率，减少用水量，降低生产成本，更大大减轻废水外排对周边环境的影响，同时为了防止废水下渗引起地下水的污染问题，或者废水溢出池体，环评要求建设单位对三级沉淀池及清水池采取防渗漏、防溢出处理，对周围环境基本无影响。 3)厂区废水收集要求 为防止营运期水环境污染，要求建设单位采取以下措施： ①生产现场应设置完善的配套排水系统、洗砂废水沉淀设施，原料及成品运输车辆经过冲洗后方可上路，建议厂区在车辆出口处，设置运输车辆清洗设施和一个沉淀池和隔油池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水循环使用或道路洒水降尘。 ②原料和产品集中堆放，并采取相应的防冲刷措施，及时清扫运输过程中抛洒的原料和产品，以避免因雨水冲刷而污染附近水体。 ③厂区道路和生产区地面进行全部硬化，设置导沟流，初期雨水需进行收集沉淀回用。 (4)项目生活污水处理设施可行性分析 ①项目生活污水处理设施可行性分析 本项目营运期生活污水产生量为0.561m3/d(168.3m3/a)，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，项目生活污水产生量较小，经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准后，用于厂区绿化和周边山地浇灌，项目废水日产生量取日最大排放量，则本项目废水日产生量为0.561m³/d，为保证本项目废水达标排放，地埋式一体化污水处理设备日处理规模设计按项目废水产生量的1.2倍设计，即0.67m3，地埋式一体化污水处理处理能力为1m3/d，满足处理要求。 本项目生活污水排放量不大，废水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、动植物油，成分较简单，经地埋式一体化污水处理设施处理后，出水水质可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准限值，出水浓度为pH6~9、CODcr≤100mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤70mg/L、氨氮≤15mg/L。 ②废水不外排可行性分析 本项目营运期生活污水排放量为168.3m3/a(0.561m3/d)，经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化和周边山地浇灌，本项目厂区绿化面积为500m2，根据《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2020)，绿化用水量为60L/m2·月，考虑雨季，年浇灌9个月，年绿化用水量为270m3，绿化用水量大于厂区生活污水排放量，项目厂区绿化可消纳员工生活污水，同时厂区北面、东面、西面有大片山地可用于浇灌，可保证厂区员工生活污水不外排，远远小于周边山地、菜地的消纳量，因此本项目废水回用不外排可行。 综上，地表水环境影响评价自查表见表。 表 7-14 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 ( 水温 □；径流 □；水域面积 ( 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(；pH 值 (；热污染 □；富营养化 □；其他 ( 水温 □；水位(水深) □；流速 □；流量 □；其他 ( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级 A (；三级 B( 一级 □；二级 □；三级 ( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (；在建 □；拟建 (；其他 ( 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □ 春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 ( 生态环境保护主管部门 □；补充监测 (；其他 ( 区域水资源开发利用状况 未开发 (；开发量 40%以下 (；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ( 生态环境保护主管部门 □；补充监测 (；其他 ( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ( ( COD、BOD5、氨氮 ) 监测断面或点位个数(1 )个 现状评价 评价范围 河流：长度(3)km；湖库、河口及近岸海域：面积()km2 评价因子 ( COD、氨氮) 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类(；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准( ) 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度()km；湖库、河口及近岸海域：面积()km2 预测因子 ( /) 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区(流)域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区(流)域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区(流)域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/(mg/L) (COD、NH3-N) (0) () 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/(mg/L) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 生态流量确定 生态流量：一般水期( )m3/s；鱼类繁殖期( )m3/s；其他( )m3/s 生态水位：一般水期( )m；鱼类繁殖期( )m；其他( )m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (；自动 □；无监测 □ 手动(；自动 □；无监测 □ 监测点位 ( ) (厂区生活污水排放口) 监测因子 (pH、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、硫化物) (COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油) 污染物排放清单 ( 评估结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“()”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 (二)地下水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造-62、石材加工”、编制报告表，属于Ⅳ类项目地下水环境影响评价项目类别，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。项目总用水量为309889m3/a(其中276018.3m3水量为循环回用水，33870.7m3来自于自来水和初期雨水)，根据永州市水利网公布的资料，永州市全市地下水多年平均补给量3.08亿m3，可开采量0.94亿m3。本项目生活用水采用地下水井，每年新鲜水用量占可采量的0.00021%，且项目周边1km无地下水饮用水源，初期雨水、项目生产废水经处理后回用，因此本项目新鲜水用量对当地地下水影响小。 2.3土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业-非金属矿物制品类别中的Ⅲ类其它项目。由于本项目占地规模0.5442hm2≤5hm2，建设项目周边50m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，周边也不存在其它土壤环境敏感目标，属于不敏感程度，经查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)中6.2.2.3 表4 污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。污染影响型评价工作等级划分表详见下表： 表7-15 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 2.4声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)的规定，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。项目所在区域为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声功能区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声值增高量小于3dB(A)，受影响人口变化不大，根据(HJ2.4-2009)的规定，确定本项目声环境影响评价等级为二级。 本项目营运期噪声主要为圆锥破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声，噪声级在60~95dB(A)之间。 1、预测因子和预测内容 预测因子：Leq(A)。 预测内容：预测项目营运期噪声对厂界噪声影响情况。 2、预测方法 采用模式预测法预测声源的影响，预测公式为： 式中：Lp——预测噪声影响声级，dB； Lpo——参考点处的声级，dB； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考点与声源之间的距离，m； △L——附加衰减量，dB。 噪声从声源传播到受声点，因空气吸收、建筑物(如围墙)声屏障阻隔、植物吸收会使其衰减，也可能受阻隔物的反射效应，会使原来的声源强度增高。考虑厂界围墙、绿化带的阻隔吸收作用，△L取3dB(A)。 各预测点的声级采用下述叠加公式计算： 式中：L——预测值与背景值叠加声级，dB(A)； Lpi——第i个源预测噪声影响声级，dB(A)； L——预测点噪声背景值，dB(A)； i——声源个数。 其它符号意义同前。 预测结果与评价 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。 LA(r)＝LA(r0)-20lg(r /r0) (1)预测结果分析 项目夜间不生产，项目厂界噪声源强及预计降噪效果见下表。 表7-16 项目营运期厂界噪声值贡献值一览表 噪声源强(dB(A)) 噪声源距场界距离(m) 场界贡献值(dB(A)) 设备 源强 叠加源强 东 南 西 北 东 南 西 北 破碎机 75 79.01 26 30 30 58 50.71 49.46 49.46 43.74 洗砂机 75 制砂机 65 振动筛 70 水泵 65 注：噪声源强为采取设置消声器、基座减振、构筑物隔声、围墙隔声、距离衰减等措施降噪后源强。 表7-17 项目营运期厂界及附近敏感点噪声预测值及达标情况 场界 时段 背景值 [dB(A)] 贡献值 [dB(A)] 预测值[dB(A)] 标准值[dB(A)] 达标 情况 东 昼间 / 50.71 50.71 2类标准：昼间60 达标 南 / 49.46 49.46 达标 西 / 49.46 49.46 达标 北 / 43.74 43.74 达标 根据上表的预测结果可知，项目建成后，制砂工序进行封闭，建设方在采取保证生产的同时选用低噪声的设备，振动设备进行基础的隔振减振、厂房内墙壁采用隔声较好材料、合理布局等措施后，车间噪声源对厂界噪声的贡献值在43.74~50.71dB(A)之间，厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值，项目营运期噪声对周围环境影响不大，为进一步减少项目营运期噪声周边环境的影响，环评建议采取以下噪声防治措施： ①从声源上：在噪声较大的设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器，并加装隔声罩或设于隔音间内；高噪声设备采取加设减振基础、吸声板、管道与设备之间软连接等措施并在送、回风总管内设置消声器等措施； ②从设备布局及围护结构方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离保护目标的位置，利用墙壁隔声，生产车间墙壁可加装高效吸声材料； ③对破碎机、圆滚筛、制砂机等设备进行基础减震措施，防止通过固体震动传播的震动性噪声，应在震动体的基础和地板、墙壁连接处设隔震或减震装置或防震结构；生产区设置厂棚，将高噪声设备放至厂房内，利用建筑物隔声； ④定期维护：定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响； ⑤严格控制生产时间，中午夜间22:00~6:00生产车间不得进行生产，在经营过程中，合理安排生产工序，避免多台设备同时运行所产生的噪声叠加造成超标排放； ⑥保持良好的交通秩序，加强停车场内车辆管理，尤其在场站的进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶； 夜间禁止运输，装卸货物；停车场进出站口均远离周边居民区，最大程度减轻车辆噪声对周边居民的影响。 ⑦场区进出口设施禁止鸣笛标志，车辆进出严禁鸣笛，厂区四周种植高大乔木，形成绿化隔离带，隔音，降噪。 经采取上述措施后，本项目营运期四周厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，对周围环境影响较小。 (2)车辆运输噪声 项目产品运输车辆低速进出厂区。车辆怠速等待装料，运输车辆启动时噪声较大，装载机排气噪声较强外，铲斗与地面之间的摩擦声、装卸撞击声等也较大，这些不确定的声源较难用确定量来描述，可用最大值表示，包含在设备噪声内一并考虑。各种车辆如卡车在厂区内运行速度不高，作业时间不确定，不宜按交通噪声进行测量与评价。 本项目产品进出运输路线长度约为100m，一般购方选用20t自卸汽车运输，预20t载重汽车的噪声级(源强1m处)约70dB(A)，不同距离处接受的噪声量见表7-18。 表7-18 单台运输车辆噪声贡献值 距离(m) 1 5 10 20 40 60 80 100 车辆噪声值dB(A) 70 56 50 44 38 34 32 30 由上表可知，大型载重汽车运输过程中对道路沿线10m范围内声环境有一定影响。本评价要求：运输车辆司机严格遵守交通规程，在路过居民区等敏感点时尽量不鸣笛。道路在交叉口路段设置减速带、限速牌及禁止鸣笛标志，限速20km/h以下；加强运输道路管理，及时对滑落到道路上的物料进行清理，对损坏路面及时进行修补，以保证运输车辆平稳低速行驶。采取上述措施后，项目车辆运输过程产生的噪声对周围环境影响较小。 在采取本环评提出的措施后，项目产生的噪声对周边环境影响较小。 2.5固体废物环境影响分析 本项目营运期固体废物主要为洗砂废水处理过程中产生的沉渣、设备传输产生的废润滑油、设备维修产生的废机油和员工生活垃圾。 (1)一般固废 本项目泥浆水处理系统中泥沙每天进行清理，沉淀池中泥沙沥干，用作铺设道路地基层，项目泥沙干化场位于厂区东南角，面积为20m2，存放泥沙高度为3m，容积为60m3，项目每天污泥产生量约为22.6t/d，项目泥沙干化场可容纳厂区一周产生的污泥量，厂区污泥通过加强管理一周清运一次，泥沙干化场可满足厂区污泥临时贮存；员工生活垃圾每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点。 (2)危险固废 根据工程分析，本项目营运期危险固废废润滑油产生量约为10kg/a，废机油产生量约为10kg/a，根据查询《国家危险废物名录》(2021年)，废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废油、齿轮油等废润滑油；废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废发动机油，本项目在办公楼西面设置危险废物暂存场所(5m2)，危险固废暂存经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造； 危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 ⑥公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑦按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 贮存安全管理规定： 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，本项目产生的废润滑油和废机油应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，防止阳光直射，保持容器密封。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；夏季最好早晚运输。运输时所用的 槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目固废得到了合理处置和处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改单)要求，对周边环境影响较小。 3、环境风险分析 (1)风险调查及风险潜势初判 ①物质危险性判断 通过对项目工艺过程的分析，建设项目生产过程中的使用主要原辅材料、最终产品等未列入《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录A有毒有害、易燃、易爆物质名单。 ②风险潜势初判 经对照，本项目原料、中间产品、产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 A 中所列的易燃物质，根据HJ169-2018附录B有关规定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2，...，qn--每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，... ，Qn--每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 本项目生产过程中无《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B1中规定的有毒物质，项目的环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据HJ169-2018中4.3风险评价等级划分见下表： 7-19 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此风险评价工作等级为简单分析。 (2)风险识别 根据本项目特点，通过物质风险识别、生产过程潜在危险识别、贮存设施危险性识别、环保工程潜在危险性风险识别。本项目营运期的厂区环境风险主要考虑厂区内三级沉淀池及清水池中废水事故排放风险情景。 (3)事故危害分析 本项目沉淀池(1200m3)当由于人为管理不当，或者自然条件的影响(主要考虑暴雨情况)等导致池体废水事故排放，事故状态下排放的废水将直接进入到周边自然水体中，由于沉淀池中废水中悬浮物浓度较高，泄漏进入周边自然水体中会导致周边自然水体中悬浮物浓度大幅上升，从而影响周边自然水体环境。 (4)环境风险防范措施 ①加强沉淀池(1200m3)施工建设，确保各池体质量达标，防止因池体质量不达标导致的池体破损，废水外溢。 ②加强人员管理，定期对沉淀池(1200m3)周围进行检查，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。 ③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目区排水工程，防止因大量雨水进入到厂区沉淀池(1200m3)内，导致沉淀池(1200m3)废水外溢情况发生。 ④做好风险应急防范措施，针对厂区内沉淀池(1200m3)中废水事故排放风险情景，制定相应的应急救援方案，第一时间采取相应应急防范措施，减少环境风险事故对周围环境的影响。 (5)环境风险评价结论 本项目生产过程中，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录A有毒有害、易燃、易爆物质，厂区内沉淀池(1200m3)中废水事故排放情景通过采取相应的环境风险防范措施，可在一定程度上避免或减少对周围环境的影响，综上所述，通过采取本环评提出的风险防范措施并制定相关管理制度后，本项目的环境风险可以控制在能接受的水平，本项目风险防范措施是可行的。 事故应急预案：建设项目应急预案主要内容见表7-20。 表7-20 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：沉淀池(1200m3)、危险固废暂存间环境保护目标 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 根据以上分析内容，本项目环境风险简单分析内容及环境风险评价自查表见下表。 表7-21 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 废机油 废润滑油 存在总量/t 0.01 0.01 环境敏感性 大气 500m范围内人口数3人 5km范围内人口数/万人 每公里管段周边200m范围内人口数(最大) _______人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3( 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3( 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3□ 包气带防污性能 D1□ D2□ D3□ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4( P值 P1□ P2□ P3□ P4( 环境敏感程度 大气 E1□ E2( E3□ 地表水 E1□ E2□ E3( 地下水 E1□ E2□ E3□ 环境风险潜势 IV+□ IV□ III□ II( I( 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水□ 事故情形分析 源强设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_/__m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围_/__m 地表水 最近环境敏感目标_/__，到达时间__/_h 地下水 下游厂区边界到达时间_/_d 最近环境敏感目标_/_，到达时间__/_d 重点风险防范措施 1、总图布置和建筑安全措施； 2、贮存过程风险防范措施； 3、工艺技术设计安全防范措施； 4、污染防治设施的风险防范措施； 5、事故应急池及处置措施； 6、事故应急预案备案、演习； 7、主要应急应变措施。 评价结论与建议 根据本项目的原辅料清单以及生产工艺，项目建成运行后可能的环境风险事故为废水事故排放风险，不涉及重大风险源且事故风险概率极低，在采取严格有效的事故防范措施并制定相应的应急预案的基础上，可将本项目的事故概率和事故情况的环境影响降至最低，不会影响周边环境以及敏感点正常生活 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 4、国家产业政策符合性分析 本项目属于C3099 其他非金属矿物制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目生产类别不属于“限制类”、“淘汰类”，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴；因此，该项目符合国家产业政策要求。 5、与湖南省砂石骨料行业规范条件相符性分析 与湖南省砂石骨料行业规范条件相符性分析，详见表7-22。 表7-22 与湖南省砂石骨料行业规范条件的相符性分析 序号 要求 本项目情况是否相符 1 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园.生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。 本项目为新建项目，选址位于农村区域，该地区交通便利，建设区域周边无风景名胜区，地质公园、生态保护区、自然和文化遗产区，饮用水源保护区，不属于矿山爆破安全危险区范围内。 2 二、工艺与装备 (一)生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 (二)生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。 (一)生产规模 项目年加工量为60万t/年，符合要求 (二)生产工艺 项目砂石加工使用半干法工艺，各使用的设备不属于限制和淘汰技术设备，生产工艺及设备配置能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效得控制砂石成品针片状含量。采用先进高效筛分和散料连续输送设备，符合要求。 3 生产线须采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施,工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 项目生产线采用喷雾、洒水，皮带输送采用全密闭，堆场周边设置挡墙围墙，采取洒水降尘，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。生产线配置了消声、减振、隔振等设施，噪声符合GB 123482类要求。 6、与机制砂石骨料工厂设计规范相符性分析 与机制砂石骨料工厂设计规范相符性分析见表7-23。 表7-23 与机制砂石骨料工厂设计规范的相符性 机制砂石骨料工厂设计规范 符合情况 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。 本项目原料来源于回龙圩管理区，生产区距最近居民点为西南面500m小溪居民，离居民点较远；符合 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。 项目加工区域位于工程地质和水文地质较好的地带，不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；符合 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。 项目加工场位于永州市回龙圩管理区李家塘村，拟建地不占用农田、林地，不动迁村庄；符合 位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。 项目加工区域位于农村环境，项目属于回龙圩管理区，该镇区位于厂区北面，项目周边居民点主要位于本项目厂区北面、西面，本项目位于镇区和居住区下风向和侧风向；符合 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。 项目碎石加工场外部有乡村道路和县道相连，外部建设条件较好，同时有利于外部的协作，符合 本项目原料鹅卵石有稳定的原料来源，可满足年生产60万吨机制砂，根据建设单位提供的资料，项目设置1条生产线，采用圆锥破碎机和制砂机生产机制砂1小时可产出200吨机制砂，每天工作10小时，年工作300天，则本项目设备能达到的产能为1*200t/ h×10h×300天= 60万吨≥60万吨，生产设备和生产产能相匹配，因此本项目符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》。 7、项目选址合理性分析 本项目为制砂厂建设项目，拟建于永州市回龙圩管理区李家塘村，项目南面为乡道，连接G538，交通便利，地理位置优越。电力供应和水源供应均能保障，根据《回龙圩管理区总体规划》(2010-2030)和永州市回龙圩管理区国士资源局关于项目用地选址意见，项目拟建地属于临时工业用地，用地不占用基本农田，根据现场勘察，项目周边居民较少，无学校、医院等敏感目标，在实施了本报告提出的环保措施的前提下，废水实现循环使用、外排废气实现达标排放、生产固废实现综合利用、厂界噪声可达标，项目选址已征求回龙圩管理区林业局意见和办理使用林地申请表(详见附件)：使用林地类型防护林地面积0.1504hm2，其他林地面积0.3938hm2，临时用地使用期限为24个月，总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 8、本项目与“三线一单”符合性分析 项目与“三线一单”文件符合性分析详见下表。 表7-24 项目与“三线一单”文件符合性分析 通知文号 类别 项目与“三线一单”文件符合性分析 符合性 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知(环环评[2016]95号) 生态保护红线 本项目位于永州市回龙圩管理区李家塘村，根据根据《湖南省生态保护红线》和永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见(永政发〔2020〕11号)，本项目不在回龙圩管理区生态红线内的管控区域 符合 环境质量底线 根据本项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平 符合 资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少 符合 环境准入负面清单 本项目位于永州市回龙圩管理区李家塘村，项目不在所在地发布的环境准入负面清单，且项目符合国家及地方产业政策。本项目未被列入《永州市环境管控单元(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单》 符合 9、平面布局合理性分析 本项目总占地面积为5442m2，建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置及周围的环境情况，项目南面设置综合楼办公，根据现场踏勘，项目200m范围内无居民点，考虑项目生产过程中噪声和粉尘量较大，因此将生产区布置于场地的中部，最大限度的增大与外环境的距离，原料堆场布置在生产区西北面，成品堆场布置在生产区西面，靠近厂区大门，便于原料运输，为了保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区出入位于厂区西南面，连接乡道和G538，原料堆场和成品堆场均设置装卸区，场界四周区域种植高大乔木，形成绿色防护带，有效的降尘降噪。循环水池位于生产线紧靠东面，地势较低，便于洗砂废水收集和生产废水处理后后回用。 综上，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷(总平面布置示意图详见附图2)。 10、环保投资 项目总投资200万元，其中环保投资54.8万元，占总投资的27.4%。项目环保投资分项估算见表7-25。 表7-25 项目环保投资一览表 单位：万元 序号 项目 污染源 污染处理措施 投资额 (万元) 1 废气处理 生产粉尘 采用密闭破碎机、布袋除尘器+15m排气筒，传输带和筛分机的进、出料口安装雾化喷头进行洒水(喷头不能低于两个) 10 装卸粉尘、汽车动力起尘、 洒水降尘(洒水车)、场区道路硬化，加强运行车辆管理，设置车辆冲洗设施和废水沉淀池，运输车辆采用篷布覆盖，严禁超速、超载运行等措施 6 原料和产品堆放粉尘 堆场设置严密围挡全封闭、防尘布，防雨棚、喷洒水设施 12 食堂 抽油烟机+屋顶排放 0.6 2 废水处理 洗砂废水、车辆清洗废水 四周建设截洪沟，三级沉淀池(总容积1200m3) 8 生活污水 隔油池(1m3)、地埋式一体化污水处理设施(1m3/d) 3.8 初期雨水 雨污分流，初期雨水池(23.15m3) 2.4 3 噪声 生产设备、水泵等设备噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声 隔声、减震 5 4 固体废弃物 沉淀池沉渣、生活垃圾 垃圾桶(若干)、泥砂暂存场(需设置顶棚防雨及防风降尘网)、垃圾收集处置等，泥砂定期清掏，清理晾干后外售建筑公司用于刷墙等 4 废机油、废润滑油 危险固废间(5m2) 1 5 其他 编制环境管理制度与计划等 2 合计 / 54.8 11、环境管理与监测计划 (1)营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 (1)加强对员工环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将市场建设与环境保护结合在一起来综合考虑。 (2)加强管理，实行垃圾分类回收，做好绿化工作。 (3)环保负责人员应定期对大气污染防治措和环保设施进行检查、维护、保养、保证高效、正常运行。 (4)制订营运期环境监测计划，并负责组织实施。 (5)环保专职人员应定期对生产设备进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行。 (6)根据危险废物产生后不同的管理流程，在产生、贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台账记录表，按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 (7)在废气排放源、固体废物贮存处置场所应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、 GB15562.2-1995 执行。 (8)加强项目环境保护管理要求，对污染处理设施的运行和管理要设置专门的管理人员并建立规范的台账记录。 (2)监测计划 环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。因此负责环境管理人员的另一项任务是负责环境监测工作，主要负责与环保管理部门联系，安排监测时间、监测项目、统计监测结果，分析污染物排放变化规律，研究降低污染对策等，作为企业防治环境污染和治理措施提供必要的依据，同时也是企业企业环境保护资料统计上报、查阅、管理等必须做的工作内容之一。本工程不设监测站，工程建成投产后由建设单位委托有资质的环境监测部门承担水环境、大气环境和声环境的监测工作，监测结果每季度向永州市回龙圩管理区环境保护局呈报一次。 根据工程特点和相应技术规范要求，项目运营期应根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)自行监测要求开展污染源监测，具体监测计划见表7-26。 表7-26 企业自行监测计划 污染物 监测点位 监测因子 监测频率 废气 无组织排放粉尘 厂界 颗粒物 每年监测1次 有组织粉尘 15m排气筒 颗粒物 每年监测1次 噪声 设备噪声 东侧厂界外1m Leq(A) 每年监测1次 西侧厂界外1m 南侧厂界外1m 北侧厂界外1m 12、建设项目环境保护设施竣工验收 本项目环境保护设施竣工验收见表7-27。 表7-27 本项目环境保护竣工验收一览表 项目 污染源 验收内容 监测内容 验收标准 废气 治理 生产粉尘 采用密闭破碎机、布袋除尘器+15m排气筒，传输带和筛分机的进、出料口安装雾化喷头进行洒水(喷头不能低于两个) 颗粒物 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准 装卸粉尘、汽车动力起尘、 洒水降尘(洒水车)、场区道路硬化，加强运行车辆管理，设置车辆冲洗设施和废水沉淀池，运输车辆采用篷布覆盖，严禁超速、超载运行等措施 原料和产品堆放粉尘 堆场设置严密围挡全封闭、防尘布，防雨棚、喷洒水设施 食堂 抽油烟机+屋顶排放 烟囱油烟 《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)小型标准 废水 治理 洗砂废水、运输车辆 清洗废水 三级沉淀池(总容积1200m3) / 经沉淀处理后回用 生活污水 1座隔油池(1m3)、1座地埋式一体化污水处理设施 pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油 综合利用 初期雨水 初期雨水池(23.15m3) / 收集沉淀后回用于厂区洒水降尘用水 固废 处理 沉淀池沉渣、生活垃圾 垃圾桶(若干)、垃圾收集房(5m2) / 有效处置 废机油、废润滑油 1座危险固废间(5m2) / 噪声 治理 设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声 隔声、减震 厂界噪声 (GB12348-2008)中2类标准

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 物料装卸 | 粉尘 | 地面硬化、及时清扫，堆场三面围挡+上方布设防尘网，洒水车、合理控制装卸高度、采用伸缩式溜槽和半干法作业 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准 |
|  | 原料和产品堆放粉尘 | 粉尘 | 设置严密围挡(不能低于物料堆放高度)仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料堆场设置全面喷淋设施 |  |
|  | 生产粉尘 | SO2、NOx、烟尘 | 采用密闭破碎机、布袋除尘器+15m排气筒，皮带输送机喷水降尘且上方设置罩棚且安装喷雾系统洒水抑尘 |  |
|  | 汽车动力起尘量 | 粉尘 | 厂区道路和运输道路全部硬化、道路进出口设置车辆自动冲洗设施；加强厂区道路清扫、洒水(洒水车)降尘、道路一侧安装水喷淋设施 |  |
|  | 运输车辆尾气 | 粉尘 | 加强绿化 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 抽油烟机+屋顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中小型标准 |
| 水污染物 | 洗砂废水、运输车辆清洗废水 | SS | 运输车辆清洗废水经隔油沉淀池预处理后同洗砂废水经沉淀池(1200m3) | 经泥浆水处理系统处理后循环使用不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、 NH3-N、SS、动植物油 | 地埋式一体化污水处理设施(1t/d)、清水池20m3 | 经地埋式一体化污水处理设施处理后，回用于厂区绿化和周边山地浇灌 |
| 固体废弃物 | 泥浆水处理系统 | 沉渣 | 经集中收集，用于道路铺设路基 | 有效处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 |  |
|  | 机修、设备养护 | 废润滑油、废机油 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |  |
|  |  | 废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件 | 由工作人员整理分类后，放置在一般固废暂存间中暂存，进行回收利用或外售至废品收购站 |  |
| 噪声 | 生产设备、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声 | 噪声 | 隔声、减震 | 确保噪声能达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位切实做好上述防治措施，对污染物进行有效的治理，可将污染物对周围生态环境影响降至最低，对生态环境的影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 永州市峻豪贸易有限责任公司总投资200万元在永州市回龙圩管理区李家塘村建设G538江永大地铺至永济亭(湘桂界)公路项目堆料场项目，项目总占地面积为5442m2(折合约8.16亩)，总建筑面积为3950m2，主要建设内容为：生产区占地面积为1750m2，原料堆场占地面积为1200m2，成品堆场占地面积为800m2，1栋1层综合楼建筑面积为200m2，同时建设电力、给排水、绿化等配套工程，生产规模：建设1条生产线，年产60万吨机制砂。 2、环境质量现状 (1)环境空气质量现状 监测资料统计结果表明：项目区邻近的2020年全年永州市生态环境局江永分局大气常规监测点的六个基本项目：二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3-8h)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)全部达标，则说明江永县城区环境空气质量达标，属于达标区。补充监测点位项目地下风向TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)(2018年修改单)中二级标准限值。 (2)地表水环境质量现状 监测资料统计结果表明：S1项目区回龙河下游6km断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 (3)声环境质量现状 监测资料统计结果表明：项目四周厂界监测点昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值。 3、环境影响分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 (1)大气环境环境影响分析结论 本项目施工过程产生的扬尘，通过定期洒水，施工现场设置围栏或围墙，合理堆放砂石、水泥等建筑材料，适当降低运输车辆行驶速度等措施减小施工扬尘对周边大气环境的影响；项目施工机械排放的废气、运输车辆尾气均为无组织排放，其排放量较小，施工期只要加强机械的维修和保养，使其始终处于最佳运行状态，从而减少尾气排放，对周围大气环境无明显影响。 (2)水环境环境影响分析结论 本项目施工期产生的施工废水经隔油沉淀池处理后用作施工场地的降尘水等，施工期工人的生活污水经临时化粪池处理后，委托附近居民定期清理用作农肥，对周边水环境影响小。 (3)声环境环境影响分析结论 本项目通过采取合理安排施工机械设备运行时间、合理布局机械设备施工等措施，场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)标准限值，对周边的声环境质量无明显影响。 (4)固体废物环境影响分析结论 本项目施工建筑垃圾集中堆放，由施工方委托渣土公司负责清运，施工人员生活垃圾统一收集，送至村垃圾堆放点；施工期所产生的固体废物对周边卫生环境和周围环境质量影响小。 采取以上措施，本项目施工期对环境不会造成明显影响。 3.2营运期环境影响分析结论 (1)大气环境影响分析结论 本项目物料装卸粉尘通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水进行控制，同时在大风天气不进行装卸作业，可有效减轻装卸粉尘量；原料和产品堆场通过设置严密围挡(不能低于物料堆放高度)仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料和产品运输时打开通道，非运输时封闭，原料堆场设置全面喷淋设施，定期对砂堆表层洒水，使物料表层含水率达到10%以上，以保证砂堆面层湿润，减少风力起尘；项目生产粉尘主要来自于破碎机、筛分机、制砂机的落料口处以及输送带输送过程中，通过采用密闭破碎机，经集气罩收集后布袋除尘器+15m排气筒有组织排放，生产区设置厂棚，在机制砂生产线破碎机、传输带以及筛分机的进、出料口分别安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，可减少粉尘产生；汽车动力起尘通过对厂区内地面和运输道路全部进行硬化(硬化时考虑设置地面坡道利于雨水和污水收集)，在道路进出口设置车辆自动冲洗平台，道路一侧安装水喷淋设施，对原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，同时安排专人适当地对厂区道路清扫、洒水，可降低粉尘产生；根据本次环评对项目粉尘预测结果可知，本项目粉尘经以上措施控制后，粉尘排放无超标点，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级排放浓度标准；项目汽车运输尾气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、停车场地势开阔，易于扩散，对周围环境不会造成明显影响。 项目食堂油烟产生量较小，排放浓度低，通过抽油烟机高于屋顶排出，可达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)规定的2mg/m3，对周围空气的环境影响较小。 (2)水环境影响分析结论 项目采用雨、污分流排水体制，初期雨水经导流沟全部流入循环水池，收集的雨水沉淀后用于生产，多余部分外排至周边雨水渠；根据工程分析，项目营运期产生的废水主要为洗砂废水、运输车辆清洗废水和生活污水，运输车辆清洗废水经隔油沉淀池预处理后同洗砂废水经沉淀池(1200m3)处理后全部循环使用；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准后，通过清水池收集后用于厂区绿化和周边山地浇灌，对水环境影响较小。 (3)声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要为圆锥破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声，噪声级在60~95dB(A)之间，建设单位对生产设备进行隔声减震处理措施后，噪声再经过距离衰减后，经选用低噪声设备、隔声、减震、合理布局等措施后，本项目营运期东、南、西、北、面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，对周围环境影响较小。 (4)固体废物环境影响分析结论 一般固废：本项目泥浆水处理系统中泥沙每天进行清理，沉淀池中泥沙沥干，用作铺设道路地基层；员工生活垃圾每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点，汽车等机械设备维修产生的废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件等均为一般固废，由工作人员整理分类后，放置在一般固废暂存间中暂存，进行回收利用或外售至废品收购站。 危险固废：本项目营运期产生的危险固废主要为废机油和废润滑油，根据查询《国家危险废物名录》(2021年)，废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的 废油、齿轮油等废润滑油；废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废发动机油，本项目在综合楼设置危险废物暂存场所(20m2)，危险固废暂存经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 4、国家产业政策符合性分析 本项目属于其他建筑材料制造项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目生产类别不属于“限制类”、“淘汰类”，本项目生产类别不属于“限制类”、“淘汰类”，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴。因此，该项目符合国家产业政策要求。 5、与规范相符性分析 综上，本项目与湖南省砂石骨料行业规范条件相符性分析，详见表7-13。与机制砂石骨料工厂设计规范相符性分析见表7-22。 6、项目选址合理性分析 本项目为制砂厂建设项目，拟建于永州市回龙圩管理区李家塘村，项目南面为乡道，连接G538，交通便利，地理位置优越。电力供应和水源供应均能保障，根据《回龙圩管理区总体规划》(2010-2030)，项目拟建地属于临时工业用地，用地不占用基本农田，根据现场勘察，项目周边居民较少，无学校、医院等敏感目标，在实施了本报告提出的环保措施的前提下，废水实现循环使用、外排废气实现达标排放、生产固废实现综合利用、厂界噪声可达标，项目选址已征求回龙圩管理区林业局意见和办理使用林地申请表(详见附件)，总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 7、平面布局合理性分析 建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置及周围的环境情况，项目南面设置综合楼办公，根据现场踏勘，项目200m范围内无居民点，考虑项目生产过程中噪声和粉尘量较大，因此将生产区布置于场地的中部，最大限度的增大与外环境的距离，原料堆场布置在生产区西北面，成品堆场布置在生产区西面，靠近厂区大门，便于原料运输，为了保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区出入位于厂区西南面，连接乡道和G538，原料堆场和成品堆场均设置装卸区，场界四周区域种植高大乔木，形成绿色防护带，有效的降尘降噪。循环水池位于生产线紧靠东面，地势较低，便于洗砂废水收集和生产废水处理后后回用。 综上，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷。 8、 综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址较为合理，在认真落实报告表提出的各项污染防治对策措施的前提下，噪声能达到环境质量的要求，废水和废气对环境质量影响不大，固废得到妥善处置。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。 二、建议 1、建设单位应认真落实各项环保措施，确保投产后各污染物全面达到国家和地方环保相关规定要求。 2、加强施工期场区管理，定时对场区进行晒水降尘、加强运输车辆管理，施工垃圾、水泥密封运输，的严格控制运输车辆载量，施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网(不低于2000目/100平方厘米)或防尘布，尽量减少施工扬尘对周围环境的影响； 3、项目施工废水应在厂区修建临时沉淀隔油池，清洗废水沉淀后循环使用。 4、施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~20：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；施工场地边界设立2.8m围墙；合理布局高噪声设备，避免高噪声设备同时施工；全封闭施工； 5、施工期生活垃圾应减量化、资源化后，委托环卫部门送至当地垃圾填埋场，施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放； 6、要求企业建设厂区内雨水收集系统，并修建车辆冲洗沉淀池、危险废物暂存间等环保措施。 7、应设置专职的环保管理人员对环保设施进行维护管理；设置专职的卫生管理人员对项目区域卫生进行监管。 8、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。 9、认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据项目的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。